## Slide 1
Разработка алгоритма управления интегральной оптической структурой на основе многомодовых интерферометров методами машинного обучения
Беляева Вероника Сергеевна Научный консультант: Беляков Никита Викторович Научный руководитель: Биленко Игорь Антонович (кафедра физики колебаний, Физический факультет МГУ)
Курс: «Нейронные сети и их применение в научных исследованиях»

## Slide 2
Содержание
Разработка алгоритма управления интегральной оптической структурой на основе многомодовых интерферометров методами машинного обучения
Введение
Мотивация работы
Целевая структура
Постановка задачи
Рассмотрение одного элемента
  Параметризация единичного слоя
  План и экспериментальные данные для полной структуры
  Заключение

## Slide 3: Введение
Разработка алгоритма управления интегральной оптической структурой на основе многомодовых интерферометров методами машинного обучения

## Slide 4
Разработка алгоритма управления интегральной оптической структурой на основе многомодовых интерферометров методами машинного обучения
Мотивация
Brown, Tom, et al. Advances in neural information processing systems (2020)
Основные проблемы, связанные с использованием вычислителей на основе полупроводников для нейронных сетей:
Вычислительные мощности и стоимость их использования
Закон Мура
Model | Params | [PF/s-days] | GPUs for 30-day run
GPT-3 3B | 3B | 50 | 13
GPT-3 175B (low) | 175B | 2 500 | 667
GPT-3 175B (high) | 175B | 10 000 | 2 667
Model | Params |  | GPUs for 30-day run
GPT-3 3B | 3B | 50 | 13
GPT-3 175B (low) | 175B | 2 500 | 667
GPT-3 175B (high) | 175B | 10 000 | 2 667
Notes: Ни для кого не секрет, что достижения в области глубокого обучения позволили исследователям из различных дисциплин достичь того, что когда-то казалось невообразимым: распознавание пешеходов и автоматическая навигация, диагностика заболеваний и разработка лекарств, генерация видео и произведений. Однако, несмотря на все достижения, современные вычислительные системы, основанные на электронных процессорах, сталкиваются с разочаровывающей реальностью: физические свойства электронов ограничивают вычислительную производительность и масштабируемость чипов.
Постоянный рост размеров нейронных сетей требует значительных аппаратных ресурсов. Например, полная версия GPT-3 имеет емкость 175 миллиардов обучаемых параметров, что требует более тысячи современных графических процессоров NVIDIA A100 с потреблением электроэнергии около 5 миллионов долларов.
Когда на электронные процессоры возлагаются вычислительно-емкие задачи, например, задачи глубокого обучения, они поглощают огромное количество энергии.
Что касается закона Мура, то здесь производство полупроводниковых электронных процессоров на основе транзисторов на текущий момент встречает физические ограничения уменьшения размеров транзисторов до почти атомных размеров и квантовые эффекты, такие как туннелирование электронов, что делает дальнейшую миниатюризацию чрезвычайно сложной. Кроме того, масштабирование систем для решения все более сложных задач сопряжено с непомерными затратами.

## Slide 5
Интегральная оптика
Фотонные процессоры могут устранить «бутылочные горлышки» современных электрических вычислительных систем.
Li, Q., et al. Optics express (2018)
Скорость вычислений:
До 100 Гбит/с
Patterson, Deborah, Isabel De Sousa, and Lousi-Marie Achard.Chip Scale Rev (2017)
Разработка алгоритма управления интегральной оптической структурой на основе многомодовых интерферометров методами машинного обучения
Notes: В последние годы было показано, что интегральные фотонные нейронные сети демонстрируют ускорение процессов обучения глубоких нейронных сетей, обеспечивая сверхвысокую скорость до 10^12 операций умножения-накопления в секунду и сверхнизкое энергопотребление (до 10 нановатт на один компонент). Между тем, растущие технические достижения, включая зрелость производства и лучшую миниатюризацию, быстро продвигают развитие фотонных нейронных сетей.

## Slide 6
Структура оптической нейросети
Разработка алгоритма управления интегральной оптической структурой на основе многомодовых интерферометров методами машинного обучения
Исходный вектор
(физический)
Инициализация
входной слой
скрытые слои
выходной слой
Fu, Tingzhao, et al. Light: Science & Applications (2024)
Notes: Структура оптической нейронной сети принципиально ничем не отличается от стандартной, за исключением того, что теперь нам требуется отдельная процедура инициализации входного слоя за счёт преобразования излучения. Матричное перемножение же скрытых слоев в «теле» нейросети осуществляется за счёт линейных преобразований с помощью той оптической системы, которую мы используем. Методы реализации различных оптических систем разнообразны: это может быть и сетка с использованием интерферометров, и система на основе микрокольцевых резонаторов, и чипы, в которых сигнал аттенюируется с помощью специальных интегральных массивов, и чипы на основе дифракции. Инициализация же исходного вектора достигается, когда лазерное излучение проходит через некоторую линейную систему. Эта линейная система производит унитарное преобразование над исходным физическим вектором и затем посылается в матричную систему скрытых слоев.

## Slide 7
Универсальное унитарное преобразование
Разработка алгоритма управления интегральной оптической структурой на основе многомодовых интерферометров методами машинного обучения
Элементарный building block
=
Алгоритм декомпозиции
Reck, Michael, et al. Physical review letters (1994)
Clements, William R., et al. Optica (2016)
Необходимое количество элементов светоделения в обеих схемах: где размерность рассматриваемой матрицы.
светоделитель
фазовращатель

## Slide 8
Альтернативное решение
Разработка алгоритма управления интегральной оптической структурой на основе многомодовых интерферометров методами машинного обучения
Использовать сложную структуру для конструирования произвольного унитарного преобразования.
Многомодовый интерферометр (MMI)
Фазовращатели
Тогда универсальная схема для четырёхмодовой структуры с использованием многоканальных MMI
Количество необходимых светоделительных элементов линейно пропорционально количеству входов.

## Slide 9
Цель работы
Разработка алгоритма управления интегральной оптической структурой на основе многомодовых интерферометров методами машинного обучения
Экспериментально охарактеризовать и параметризовать, используя оптимизационные алгоритмы ML, структуру 4х4 с линейными элементами в виде четырёхпортовых многомодовых интерферометров и фазовращателей.

## Slide 10: Параметризация одного элемента
Разработка алгоритма управления интегральной оптической структурой на основе многомодовых интерферометров методами машинного обучения

## Slide 11
Разработка алгоритма управления интегральной оптической структурой на основе многомодовых интерферометров методами машинного обучения
Единичный элемент содержит в себе три смысловых фрагмента:
2 MMI ( и ), которые имеет смысл представить в виде унитарного преобразования, близкого к светоделительному (но не равному, в следствие несовершенства литографического процесса)
Один фазовый слой.
Из-за сильного кросс-толка внутри элементов, каждый из фазовращателей влияет не только на свой волновод, но и на все остальные -> зависимость от тока будет негармонической и выражаться в матричном виде.
Ch_1
Ch_2
Ch_3
Ch_4
Heater 1
Heater 2
Heater 3
,
силы тока на соответствующих хитерах
Подбор параметров унитарных матриц и фазового слоя решался как задача регрессии, используемая метрика – суммарное значение абсолютной ошибки (total absolute error, TAE). Инициализация случайными параметрами дает значение ~920.

## Slide 12
Разработка алгоритма управления интегральной оптической структурой на основе многомодовых интерферометров методами машинного обучения
Столбцы соответствуют номеру входа, в который заводилось лазерное излучение, а строки – номеру хитера, который грелся на фазовом слое.
TAE = 78

## Slide 13
Полученная параметризация в результате аппроксимации
Разработка алгоритма управления интегральной оптической структурой на основе многомодовых интерферометров методами машинного обучения
,

## Slide 14
План
Разработка алгоритма управления интегральной оптической структурой на основе многомодовых интерферометров методами машинного обучения
Далее необходимо параметризовать полную структуру:
Данных и параметров больше практически в 4 раза.
Тут есть несколько нюансов:
Полная структура, для которой есть экспериментальные данные, сделана из другого материала – для неё нельзя применить полученное решение.
Можно заметить, что и не совпадают – это одно из возможных решение, которое, тем не менее, затруднит параметризацию полной структуры в дальнейшем.
В данных по полной структуре можно заметить, что система не делает оборот на

## Slide 15
Разработка алгоритма управления интегральной оптической структурой на основе многомодовых интерферометров методами машинного обучения
Данные по фазовому слою полной структуры

## Slide 16
Была успешно реализована параметризация сложной структуры с учётом кросс-толка.
Показана применимость ML-оптимизации для настройки целевой системы. Метрика TAE показала значение 78 (при инициализации случайными параметрами ~920).
Проведена экспериментальная характеризация интегрально-оптической структуры 4х4 на нитриде кремния, базовыми элементами которой выступили четырехканальные MMI и фазовращатели.
Результаты подтверждают работоспособность схемы и задают основу для масштабирования и замкнутого управления подобной схемой.
Заключение
Разработка алгоритма управления интегральной оптической структурой на основе многомодовых интерферометров методами машинного обучения

## Slide 17
Произведена характеризация чипов Legintec с рассматриваемой структурой на основе нитрида кремния.
Разработка алгоритма управления интегральной оптической структурой на основе многомодовых интерферометров методами машинного обучения

## Slide 18
Разработка алгоритма управления интегральной оптической структурой на основе многомодовых интерферометров методами машинного обучения